# 2015年一级建造师《市政工程》冲刺卷(第三套)

本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1基层是路面结构中的(　　)，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。

A.支撑层

B.稳定层

C.承重层

D.防滑层

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是基层是路面结构中的承重层。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。且为面层施工提供稳定而坚实的工作面，控制或减少路基不均匀冻胀或沉降变形对面层产生的不利影响。

2目前再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法应采用(　　)。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.马歇尔试验方法

D.头脑风暴法

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法。目前再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法采用马歇尔试验方法，技术标准原则上参照热拌沥青混合料的技术标准。

3若刚性挡土墙在填土压力作用下，背离填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐减小，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，并产生连续滑动面，使土体下滑，这时土压力减到最小值，称为(　　)。

A.被动土压力

B.主动土压力

C.静止土压力

D.合成土压力

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是主动土压力的定义。若刚性挡土墙在填土压力作用下，背离填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐减小，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，并产生连续滑动面，使土体下滑。这时土压力减到最小值，称为主动土压力。

4城市桥梁混凝土养护，当气温低于(　　)时，应采取保温措施，不得对混凝土洒水养护。

A.-5℃

B.5℃

C.-15℃

D.-7℃

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是钢筋混凝土的养护。当气温低于5℃时，应采取保温措施，不得对混凝土洒水养护。

5在沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置(　　)，具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。

A.应力消减层

B.垫层

C.泥质防水层

D.膨润土垫

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是在沥青混凝土消减层的作用。沥青混凝土加铺层与旧水泥混凝土路面之间设置应力消减层，具有延缓和抑制反射裂缝产生的效果。

6工程实践表明，在对道路路基施工、运行与维护造成危害的诸多因素中，影响最大、最持久的是(　　)。

A.地表水

B.循环水

C.地下水

D.雨水

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是水土作用。工程实践表明：在对道路路基施工、运行与维护造成危害的诸多因素中，影响最大、最持久的是地下水。水与土体相互作用，可以使土体的强度和稳定性降低，导致路基或地下构筑物周围土体软化，并可能产生滑坡、沉陷、潜蚀、管涌、冻胀、翻浆等危害。

7关于全断面开挖法的叙述，不正确的是(　　)。

A.对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力

B.采取自上而下一次开挖成形，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护

C.适宜大型机械作业

D.适用于土质稳定、断面较小的隧道施工

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是全断面开挖法的适用条件。全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。所以C选项不正确。

8下列说法中，不属于沥青混合料面层施工技术运输与布料的是(　　)。

A.运料车轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物

B.应按施工方案安排运输和布料，摊铺机前应有足够的运料车等侯

C.运料车应在摊铺机前100～300mm外空挡等候

D.运料车应在摊铺机前200～300mm外空挡等候

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是运输与布料。运输与布料：(1)为防止沥青混合料粘结运料车车厢板，装料前应喷洒一薄层隔离剂或防粘结剂。运输中沥青混合料上宜用篷布覆盖保温、防雨和防污染。(2)运料车轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物，施工时发现沥青混合料不符合施工温度要求或结团成块、已遭雨淋则不得使用。(3)应按施工方案安排运输和布料，摊铺机前应有足够的运料车等候;对高等级道路，等候的运料车宜在5辆以上。(4)运料车应在摊铺机前100～300mm外空挡等候，摊铺时被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料，避免撞击摊铺机。

9(　　)车站多采用双跨或三跨结构。

A.岛式车站

B.路堑式车站

C.浅埋式车站

D.侧式车站

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是岛式车站多采用的结构。侧式车站一般采用双跨结构;岛式车站多采用双跨或三跨结构。

10为使行车顺适、不颠簸，桥面上要设置(　　)构造。

A.灯光照明

B.栏杆

C.桥面铺装

D.伸缩缝

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是伸缩缝的作用。伸缩缝：桥跨上部结构之间或桥跨上部结构与桥台端墙之间所设的缝隙，以保证结构在各种因素作用下的变位。为使行车顺适、不颠簸，桥面上要设置伸缩缝构造。

11井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定，当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用(　　)降水。

A.环形井点

B.单排井点

C.网形井点

D.双排井点

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是井点降水。井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用单排井点降水，布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良，渗透系数较大时，宜采用双排井点降水，布置在基坑(槽)的两侧，当基坑面积较大时，宜采用环形井点。

12小导管注浆工艺中，在淤泥质软土层中宜采用(　　)。

A.劈裂注浆法

B.高压喷射注浆法

C.渗入注浆法

D.电动硅化注浆法

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是各类地基加固方法的适用地层。在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。

13市政公用工程中，钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于(　　)。

A.60%

B.80%

C.90%

D.95%

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是钢梁制作基本要求。钢梁制作基本要求：(1)钢粱制作的工艺流程：包括钢材矫正，放样画线，加工切割，再矫正、制孔，边缘加工、组装、焊接，构件变形矫正，摩擦面加工，试拼装、工厂涂装、发送出厂等。(2)钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。(3)焊接环境温度：低合金高强度结构钢不得低于5℃，普通碳素结构钢不得低于0℃。(4)主要杆件应在组装后24h内焊接。(5)钢梁出厂前必须进行试拼装，并应按设计和有关规范的要求验收。(6)钢梁出厂前，安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收，确认合格。

14城市污水处理工艺流程三级处理使用的方法是(　　)。

A.活性污泥法

B.生物膜法

C.活性炭吸附

D.重力分离法

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是污水三级处理使用的方法。三级处理使用的方法有生物脱氮除磷、混凝沉淀(澄清、气浮)、过滤、活性炭吸附等。

15封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于(　　)o

A.C30

B.C40

C.C50

D.C20

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是无粘结预应力施工的封锚要求。封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。

16在盖挖半逆作法施工中，一般都必须设置(　　)并施加预应力。

A.斜撑

B.纵撑

C.支柱

D.横撑

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是盖挖半逆作法。在半逆作法施工中，一般都必须设置横撑并施加预应力。

17主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作的阀门属于(　　)。

A.止回阀

B.柱塞阀

C.蝶阀

D.闸阀

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是蝶阀的运用。蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。

18市政公用工程竣工备案中，经总监理工程师和有关负责人审核签字并由(　　)对工程施工质量进行评估的是工程质量评估报告。

A.设计单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.建设单位

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是监理单位工程质量评估报告。监理单位工程质量评估报告是由监理单位对工程施工质量进行评估，并经总监理工程师和有关负责人审核签字。

19园林绿地排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于(　　)mm，且在当地冰冻线以下。

A.300

B.350

C.400

D.500

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是绿地管道排水的设计施工要求。排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于500mm，且在当地冰冻线以下。

20树高为3m的常绿乔木，其种植穴深度宜为(　　)cm。

A.60

B.80

C.100

D.120

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是常绿乔木类种植穴规格。常绿乔木类种植穴规格见表1。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21明挖车站的立柱一般采用钢筋混凝土结构，可采用(　　)等截面。

A.方形

B.矩形

C.圆形

D.三角形

E.椭圆形

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是明挖法施工车站结构。明挖车站的立柱一般采用钢筋混凝土结构，可采用方形、矩形、圆形或椭圆形等截面。按常规荷载设计的地铁车站站台区的柱距一般取6～8m。

22浅埋暗挖法与新奥法相比，更强调地层的(　　)。

A.预支护

B.预加固

C.预开挖

D.预封闭

E.预埋置

参考答案：A,B

参考解析：

本题涉及的考点是浅埋暗挖法施工特点。浅埋暗挖法与新奥法相比，更强调地层的预支护和预加固。因为地铁工程基本是在城镇施工，对地表沉降的控制要求比较严格。浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。

23城市桥梁现场绑扎钢筋施工应符合的规定包括(　　)。

A.钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但双向受力的钢筋网，钢筋交叉点必须全部扎牢

B.小型截面柱当采用插入式振捣器时，弯钩平面与模板面的夹角不得小于15°

C.钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢，必要时可辅以点焊

D.矩形柱角部竖向钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为45°E.钢筋骨架的多层钢筋之间应用垫铁支垫，确保位置准确

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是城市桥梁现场绑扎钢筋施工应符合的规定。现场绑扎钢筋应符合下列规定：(1)钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢，必要时可辅以点焊。(2)钢筋网的外围两行钢筋交叉点应全部扎牢，中间部分交叉点可间隔交错扎牢，但双向受力的钢筋网，钢筋交叉点必须全部扎牢。(3)梁和柱的箍筋，除设计有特殊要求外，应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处，应位于梁和柱角的受力钢筋处，并错开设置(同一截面上有两个以上箍筋的大截面梁和柱除外);螺旋形箍筋的起点和终点均应绑扎在纵向钢筋上，有抗扭要求的螺旋箍筋，钢筋应伸入核心混凝土中。(4)矩形柱角部竖向钢筋的弯钩平面与模板面的夹角应为45°;多边形柱角部竖向钢筋弯钩平面应朝向断面中心;圆形柱所有竖向钢筋弯钩平面应朝向圆心。小型截面柱当采用插入式振捣器时，弯钩平面与模板面的夹角不得小于15°。(5)绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距：当钢筋受拉时应小于5d，且不得大于100mm;当钢筋受压时应小于1Od，且不得大于200mm。(6)钢筋骨架的多层钢筋之间，应用短钢筋支垫，确保位置准确。

24关于施工设备、装置应满足施工要求的说法，正确的是(　　)。

A.施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后，应经试运行及安全性检验，合格后可掘进作业

B.操作人员应经过培训，掌握设备操作要领，熟悉施工方法、各项技术参数，考试合格方可上岗

C.施工供电应设置双路电源，并能自动切换;动力、照明应分路供电，作业面移动照明应采用低压供电

D.采用夯管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程，应根据管(隧)道长度、施工方法和设备条件等确定管(隧)道内通风系统模式

E.采用顶管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程，应根据管(隧)道长度、施工方法和设备条件等确定管(隧)道内通风系统模式

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是施工设备、装置应满足的施工要求。施工设备、装置应满足施工要求，并符合下列规定：(1)施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后，应经试运行及安全性检验，合格后方可掘进作业。(2)操作人员应经过培训，掌握设备操作要领，熟悉施工方法、各项技术参数，考试合格方可上岗。(3)管(隧)道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施工技术要求和安全、文明施工要求。(4)施工供电应设置双路电源，并能自动切换;动力、照明应分路供电，作业面移动照明应采用低压供电。(5)采用顶管、盾构、浅埋暗挖法施工的管道工程，应根据管(隧)道长度、施工方法和设备条件等确定管(隧)道内通风系统模式;设备供排风能力、管(隧)道内人员作业环境等还应满足国家有关标准规定。

25地铁车站岛式站台的派生形式有(　　)。

A.梯形式

B.双岛式

C.单鱼腹式

D.双鱼腹式

E.平行错开式

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是岛式站台的派生形式。岛式站台的派生形式有曲线式、双鱼腹式、单鱼腹式、梯形式和双岛式。

26城市桥梁工程采用的(　　)应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行复验，并经监理工程师检查认可。

A.合成材料

B.半成品

C.成品

D.器具

E.构配件

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是施工中按规定进行施工质量控制。工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行复验，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。

27下列关于建植草坪质量要求的说法，正确的是(　　)。

A.成坪后覆盖度应不低于95%

B.杂草及病虫害的面积应不大于10%

C.单块裸露面积应不大于25cm2

D.成坪后覆盖度应不低于90%

E.杂草及病虫害的面积应不大于5%

参考答案：A,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是建植草坪质量要求。建植草坪质量要求：(1)成坪后覆盖度应不低于95%。(2)单块裸露面积应不大于25cm2。(3)杂草及病虫害的面积应不大于5%。

28截止阀主要用来切断介质通路，也可调节流量和压力，可分为(　　)。

A.平行式截止阀

B.直通式截止阀

C.直流式

D.直角式截止阀

E.楔式截止阀

参考答案：B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是截止阀的分类。截止阀主要用来切断介质通路，也可调节流量和压力。截止阀可分直通式、直角式、直流式。

29下列要求中，属于花境植物质量要求的是(　　)。

A.宿根花卉根系发育良好，每丛3～5个芽，选用常绿或绿色期长的品种，无明显病虫害或机械损伤

B.根茎类多年花卉宜选用休眠不需每年挖掘地下部分作养护处理的种类。要求植株健壮、生长点多

C.球根花卉的种球大小基本一致，种球无明显病虫害

D.矮生木本植物应选用株型丰满、无明显病虫害的观花或观叶植物。木本植物宜经移栽或盆栽

E.一、多年生花卉质量要求同花坛用花

参考答案：B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是花境植物质量应符合的要求。花境植物质量应符合下列要求：(1)宿根花卉根系发育良好，每丛3～4个芽，选用常绿或绿色期长的品种，无明显病虫害或机械损伤。(2)根茎类多年花卉宜选用休眠不需每年挖掘地下部分作养护处理的种类。要求植株健壮、生长点多。(3)球根花卉的种球大小基本一致，种球无明显病虫害。(4)矮生木本植物应选用株型丰满、无明显病虫害的观花或观叶植物。木本植物宜经移栽或盆栽。(5)一、二年生花卉质量要求同花坛用花。

30根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141)的有关规定，关于水池气密性试验要求的表述，正确的有(　　)。

A.需进行满水试验和气密性试验的池体，应在气密性试验合格后再进行满水试验

B.工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成

C.所需的空气压缩机等设备已准备就绪

D.试验压力宜为池体工作压力的1.25倍E.24h的气压下降不超过试验压力的30%

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是水池气密性试验的要求。水池气密性试验的要求包括：

(1)需进行满水试验和气密性试验的池体，应在满水试验合格后，再进行气密性试验。(2)工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成。(3)所需的空气压缩机等设备已准备就绪。(4)试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。(5)24h的气压降不超过试验压力的20%。

三、案例分析题(共5题，共120分。请根据背景资料，按要求作答)

31(一)

某城市拟对全市的给水系统进行全面改造，通过招标投标，选择了一家企业作为施工总承包单位。

在给水厂站施工过程中，对降水井的布置提出以下要求：

(1)面状基坑采用单排降水井，布置在基坑外缘一侧。

(2)降水井的布置在地下水补给方向适当减少，排泄方向适当加密。

(3)当面状基坑很小时可考虑布置单个降水井。

(4)在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。

为了保证滤池过滤效果，施工项目部对滤池施工过程中的每个环节都进行了严格控制。施工期间，由于基坑内地下水位急剧上升，使基坑内的构筑物浮起，为此，提出了抗浮措施。

该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。

【问题】

1.指出对降水井布置要求中的不妥之处，并改正。

2.为保证滤池过滤效果，应严格控制哪些环节的施工质量?

3.基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施有哪些?

4.送水并网应具备哪些条件?

参考解析：

(一)

1.降水井布置要求中的不妥之处及改正。

(1)不妥之处：面状基坑采用单排降水井，布置在基坑外缘一侧。

正确做法：面状基坑宜在基坑外缘呈封闭状布置。

(2)不妥之处：降水井的布置在地下水补给方向适当减少，排泄方向适当加密。

正确做法：降水井的布置在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。

(3)不妥之处：在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。

正确做法：在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的一倍。

2.为了保证滤池过滤效果，应严格控制以下环节的施工质量。

(1)对滤头、滤板、滤梁逐一检验，清理。

(2)地梁与支承梁位置须准确。

(3)滤梁安装要保证全池水平度精度。

(4)滤板安装不得有错台。

(5)必须封闭滤板问及滤板与池壁间缝隙。

(6)用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。

(7)滤头安装后须做通气试验。

(8)严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度。

(9)滤料铺装后，须做反冲洗试验，检查反冲效果。

3.基坑内构筑物施工中的抗浮措施有：

(1)选择可靠的降低地下水位方法，严格进行降水施工，对降水所用机具随时作好保养维护，并有备用机具。

(2)基坑受承压水影响时，应进行承压水降压计算，对承压水降压的影响进行评估。

(3)降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道。防止环境水源进入施工基坑。

(4)在施工过程中不得间断降排水，并应对降排水系统进行检查和维护;构筑物未具备抗浮条件时，严禁停止降排水。

(5)可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值。

4.送水并网应具备的条件是：

(1)给水厂总体联动试运行验收合格，供水水质、压力、水量符合设计及管理单位的要求。

(2)出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。

(3)给水厂运行管理人员组织培训完毕，正式上岗工作。

(4)给水厂正式运行条件具备，管理单位供水统筹工作完成。

(5)施工单位已正式移交工程。

32(二)

A公司承建一项DN400mm应急热力管线工程，采用钢筋混凝土高支架方式架设，利用波纹管补偿器进行热位移补偿。

在进行图纸会审时，A公司技术负责人提出：以前施工过钢筋混凝土中支架架设DN400mm管道的类似工程，其支架配筋与本工程基本相同，故本工程支架的配筋可能偏少，请设计予以考虑。设计人员现场答复：将对支架进行复核，在未回复之前，要求施工单位按图施工。

A公司编制了施工组织设计，履行了报批手续后组织钢筋混凝土支架施工班组和管道安装班组进场施工。

设计对支架图纸复核后，发现配筋确有问题，此时部分支架已施工完成，经与建设单位协商，决定对支架进行加固处理。设计人员口头告知A公司加固处理方法，要求A公司按此方法加固即可。

钢筋混凝土支架施工完成后，支架施工班组通知安装班组进行安装。

安装班组在进行对口焊接时，发现部分管道与补偿器不同轴，且对口错边量较大。经对支架进行复测，发现存在质量缺陷(与支架加固无关)，经处理合格。

【问题】

1.列举图纸会审的组织单位和参加单位，指出会审后形成文件的名称。

2.针对支架加固处理，给出正确的变更程序。

3.指出补偿器与管道不同轴及错边的危害。

4.安装班组应对支架的哪些项目进行复测?

参考解析：

(二)

1.图纸会审的组织单位：建设单位。

图纸会审的参加单位：施工单位、设计单位、监理单位。

会审后形成文件的名称：图纸会审记录。

2.针对支架加固处理，正确的变更程序：设计单位出具支架加固处理的变更图纸，发出设计变更通知单，监理工程师签发变更指令，施工单位按照指令修改施工组织设计，并重新办理施工组织设计的变更审批手续。如有重大变更，需原设计审核部门审定后方可实施。

3.补偿器与管道不同轴及错边的危害：

(1)管道产生附加应力，轻则使补偿器减弱补偿功能，重则使管道爆裂。

(2)管道不密封，出现介质泄漏。

4.安装班组应对支架的以下项目进行复测：支架高程;支架中心点平面位置;支架的偏移方向;支架的偏移量。

33(三)

某施工单位承接了某公路的普通水泥混凝土路面施工项目，合同段总长度36km，路面结构层为15cm厚级配碎石底基层、20cm厚水泥稳定碎石基层、24cm厚水泥混凝土面层，面层采用轨道摊铺机摊铺施工。钢材、水泥供应厂家由建设单位指定。施工单位对基层和面层分别组织一个专业队采用线性流水施工，其施工组织设计内容摘要如下。摘要1：基层施工进度为每天450m，养护时间至少7d;水泥混凝土面层施工进度为每天400m，养护时间至少14d，所需最小工作面长度为3600m，其流水施工横道如图1所示。

摘要2：施工单位现有主要施工设备包括混凝土生产设备、混凝土及原材料运输设备、吊车、布料机、摊铺机、整平机、压路机、拉毛养护机和石屑撒布机，项目部根据实际情况调用。

摘要3：项目部要求工地试验室在检查了产品合格证、质量保证书后向监理工程师提交每批水泥清单。

【问题】

1.计算摘要1中路面基层和面层工作的持续时间。

2.计算基层和面层的流水工期并按表绘制路面工程线性流水施工横道图。

3.结合摘要2，为完成水泥混凝土面层施工，施工单位还需配备哪两种关键设备?指出肯定不需要调用的两种设备。

4.摘要3中工地试验室的做法能否保证进场水泥质量?说明理由。

参考解析：

(三)

1.路面基层工作的持续时间：36000/450=80(d)。

路面面层工作的持续时间：36000/400=90(d)。

2.因为基层的速度450m/d快于面层的速度400m/d，基层与面层之间逻辑关系应选择STS(开始到开始)搭接关系，搭接时距计算应除以两者中较快的速度，结果为3600/450=8(d);考虑到养护至少7d，所以STS=8+7=15(d)。

基层和面层的流水工期：15+90=105(d)。

绘制路面工程线性流水施工横道图，如图2所示。

3.为完成水泥混凝土面层施工，施工单位还需配备的关键设备是：卸料机和振捣机。肯定不需要调用的两种设备是压路机和石屑撒布机。

4.摘要3中工地试验室的做法不能保证进场水泥质量。

理由：没有依据标准规范规定的试验方法、试验项目、检验规则进行取样检定。

34(四)

某单位中标污水处理项目，其中二沉池直径为51.2m，池深为5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150，采用现浇施工，施工时间跨越冬季。

施工单位自行设计了池壁异型模板，考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施，对模板强度、刚度、稳定性进行了计算，考虑了风荷栽下防倾倒措施。

施工单位制订了池体混凝土浇筑的施工方案，包括：(1)混凝土的搅拌及运输。(2)混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法。(3)搅拌、运输及振捣机械的型号与数量。(4)预留后浇带的位置及要求。(5)控制工程质量的措施。

在做满水试验时，一次充到设计水深，水位上升速度为5m/h，当充到设计水位12h后，开始测读水位测针的初读数，满水试验测得渗水量为2.51/(m2•d)，施工单位认定合格。

【问题】

1.补全模板设计时应考虑的内容。

2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。

3.修正满水试验中存在的错误。

参考解析：

(四)

1.模板设计时还应考虑的内容：

(1)各部分模板的结构设计，各节点的构造，以及预埋件、止水片等的固定方法;

(2)脱模剂的选用;

(3)模板的拆除程序、方法及安全措施。

2.混凝土浇筑的施工方案还应包括：

(1)混凝土配合比设计及外加剂的选择。

(2)搅拌车及泵送车停放位置。

(3)预防混凝土施工裂缝的措施。

(4)变形缝的施工技术措施。

(5)季节性施工的特殊措施。

(6)安全生产的措施。

(7)劳动组合。

3.满水试验中存在的错误及修正：

(1)错误之处：一次充到设计水深。

正确做法：向池内注水分3次进行，每次注入设计水深的1/3。

(2)错误之处：水位上升速度为5m/h。

正确做法：注水水位上升速度不超过2m/24h。

(3)错误之处：当充到设计水位12h后，开始测读水位测针的初读数。

正确做法：池内水位注水至设计水位24h以后，开始测读水位测针的初读数。

(4)错误之处：满水试验测得渗水量为2.51/(m2•d)，施工单位认定合格。

正确做法：满水试验测得渗水量不得超过21/(m2•d)才认定合格。

35(五)

某项目部承接华北地区某城市道路绿化工程，为全长2.5km，道路两侧栽植行道树，按设计要求，行道树为深根性的国槐，胸径为12～15cm。

在施工过程中，发生了如下事件：

事件1：国槐带土球移植，土球大小符合规范要求，项目部在苗木运来之前挖好了树穴，树穴上大下小，上口径比下口径大15～20cm，树穴上口直径与土球直径接近，挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。

事件2：在挖树穴时发现，有3个树位处地表下0.6m处有页岩，针对出现的问题，项目部与建设方口头协商后，将此3株树改为灌木的变更方案。

事件3：为保证树木成活，项目部在树木定植后第三天开始连续浇水3天，每天一次，浇水三次之间，中耕一次。

事件4：施工完毕，项目部对栽植做了记录，作为验收资料，内容包括：土壤特性、气象情况、环境条件、种植位置、栽植后生长情况、采取措施，以及栽植人工和栽植单位与栽植者的姓名等。

【问题】

1.指出事件1中项目部做法的错误之处，并改正。

2.分析事件2中项目部更改设计的原因，指出项目部和建设方E1头协商做法不妥之处，并纠正。

3.指出事件3中的不妥之处，并改正。

4.事件4中的验收资料还有哪些?

参考解析：

(五)

1.事件1中项目部做法的错误之处及正确做法。

(1)错误之处：树穴上大下小，上口径比下口径大15～20cm。

正确做法：挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，树穴上下口径大小要一致。

(2)错误之处：树穴上口直径与土球直径接近。

正确做法：树穴直径应较土球直径加大15～20cm，深度加大10～15cm。

(3)错误之处：挖出的表土和底土混合均匀后放置一边备用。

正确做法：挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。

2.事件2中项目部更改设计的原因：树位处地表下0.6m处有页岩，不符合深根性国槐成长所必需的最低限度土层厚度的要求。

项目部和建设方口头协商做法不妥之处：口头协商。

正确做法：应书面协商，并办理签字手续，双方加盖公章，由设计单位提出变更方案。

3.事件3中的不妥之处，并改正。

(1)错误之处：树木定植后第三天开始浇水。

正确做法：树木定植后24h内必须浇上第一遍水(头水、压水)，水要浇透。

(2)错误之处：浇水三次之间，中耕一次。

正确做法：浇三水之间，都应中耕一次。

4.事件4中的验收资料还有：栽植时间、栽植材料的质量。