# 2015一级建造师《水利水电工程》冲刺卷(第一套)

本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

1根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(中华人民共和国国务院令第471号)，移民安置工作实行政府领导、分级负责、(　　)为基础、项目法人参与的管理体制。

A.省

B.市

C.县

D.乡

参考答案：C

参考解析：

【解析】根据《大中型水利水电.7-程建设征地补偿和移民安置条例》，移民安置工作实行政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与的管理体制。故本题应选C。

2根据安全鉴定结论，某水闸工程运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别属于(　　)类。

A.一

B.二

C.三

D.四

参考答案：B

参考解析：

【解析】根据《水闸安全鉴定管理办法》(水建管[2008] 214号)，水闸安全类别划分为四类：

一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。

二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。

三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。

四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

故本题应选B。

)

3土石坝填筑施工中，砂的填筑设计控制指标是(　　)。

A.天然密度

B.饱和密度

C.相对密度

D.干密度

参考答案：C

参考解析：

【解析】土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标。故本题应选C。

4水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括(　　)专业。

A.钢结构

B.爆破与拆除

C.预拌商品混凝土

D.隧道

参考答案：D

参考解析：

【解析】水利水电工程注册建造师执业工程范围如下表所示。

故本题应选D。

5帷幕灌浆施工中，采用自下而上分段灌浆法时，先导孔应(　　)进行压水试验。

A.自下而上分段

B.自下而上全段

C.自上而下分段

D.自上而下全段

参考答案：C

参考解析：

【解析】帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，先导孔应自上而下分段进行压水试验，各次序灌浆孔的各灌浆段在灌浆前宜进行简易压水;采用自下而上分段灌浆法时，先导孔仍应自上而下分段进行压水试验。各次序灌浆孔在灌浆前全孔应进行一次钻孔冲洗和裂隙冲洗。除孔底段外，各灌浆段在灌浆前可不进行裂隙冲洗和简易压水。故本题应选C。

6根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程初步设计静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在(　　)以上时，必须重新编制可行性研究报告。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

参考答案：C

参考解析：

【解析】根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。水利工程建设项目的实施，应当经过基本建设程序完成立项手续。水利工程建设项目的立项报告(文件)要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规划、水利发展中长期规划等编制。立项过程(手续)包括项目建议书和可行性研究报告阶段。

7在河道截流中，采用双戗截流最主要的目的是(　　)。

A.分流截流流量

B.利于通航

C.改善龙口分流条件

D.分担落差

参考答案：D

参考解析：

【解析】双戗截流采取上下游二道戗堤，协同进行截流，以分担落差。故本题应选D。

8固结灌浆进行灌浆前应做简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的(　　)。

A.7%

B.8%

C.5%

D.6%

参考答案：C

参考解析：

【解析】固结灌浆采用单点法进行灌浆前应做简易压水试验，试验孔数不宜少于总孔数的5%。故本题应选C。

9碾压混凝土VC(干湿度)值太小表示(　　)。

A.拌合料湿，不便施工

B.拌合料湿，便于施工

C.拌合料干，不易压实

D.拌合料干，易压实

参考答案：A

参考解析：

【解析】碾压混凝土的干湿度一般用VC值来表示。VC值太小表示拌合太湿，振动碾易沉陷，难以正常工作。VC值太大表示拌合料太干，灰浆太少，骨料架空，不易压实。故本题应选A。

10水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后(　　)年内进行。

A.1

B.3

C.5

D.6

参考答案：C

参考解析：

【解析】水库大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6～10年进行一次。故本题应选C。

11水利水电工程施工期度汛前，(　　)应提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛的要求。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

参考答案：B

参考解析：

【解析】施工度汛是保护跨年度施工的水利水电工程在施工期间安全度过汛期，而不遭受洪水损害的措施。此项工作由建设单位负责计划、组织、安排和统一领导。

(1)建设单位应组织成立有施工、设计、监理等单位参加的工程防汛机构，负责工程安全度汛工作。应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。建设单位应做好汛期水情预报工作，准确提供水文气象信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告各单位。

(2)设计单位应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。

(3)施工单位应按设计要求和现场施工情况制订度汛措施，报建设(监理)单位审批后成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛抢险物资，随时做好防汛抢险的准备工作。故本题应选B。

12根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，下列建设工程中，不属于水工程的是(　　)。

A.水闸

B.堤防

C.码头

D.泵站

参考答案：C

参考解析：

【解析】根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，水工程，是指水库、拦河闸坝、引(调、提)水工程、堤防、水电站(含航运水电枢纽工程)等在江河、湖泊上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。桥梁、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。故本题应选C。

13根据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号)，在河道上修建跨河桥梁，其(　　)应当报经有关水行政主管部门审查同意。

A.工程总投资

B.工程总工期

C.工程建设方案

D.工程占地范围

参考答案：C

参考解析：

【解析】《防洪法》第二十七条规定：建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定、妨碍行洪畅通;其可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准前，其中的工程建设方案应当经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意。故本题应选C。

14在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都不相同，从表面上看没有任何规律性，这种误差称为(　　)。

A.随机误差

B.偶然误差

C.粗差

D.变态误差

参考答案：B

参考解析：

【解析】偶然误差：在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律性，这种误差称为“偶然误差”。故本题应选B。

15浅孔爆破判别的标准是指(　　)的钻孔爆破。

A.孔径小于50mm、深度小于3m

B.孔径小于75mm、深度小于5m

C.孔径小于50mm、深度小于7.5m

D.孔径小于100mm、深度小于10m

参考答案：B

参考解析：

【解析】浅孔爆破判别的标准是孔径小于75mm、深度小于5m。故本题应选B。

16水利水电工程施工总承包一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金(　　)倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。

A.2

B.3

C.5

D.10

参考答案：C

参考解析：

【解析】根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级，其中一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。故本题应选C。

17水利水电工程施工中根据开挖方法、开挖难易将土分为(　　)级。

A.3

B.4

C.5

D.6

参考答案：B

参考解析：

【解析】水利水电工程施工中根据开挖方法、开挖难易将土分为4级。

故本题应选B。

18根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，下列建设阶段中不属于水利工程前期工作的是(　　)。

A.规划

B.项目建议书

C.可行性研究报告

D.初步设计

参考答案：A

参考解析：

【解析】根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。规划阶段本身就不是建设程序的一个阶段。故本题应选A。

19为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用(　　)。

A.帷幕灌浆

B.接触灌浆

C.接缝灌浆

D.固结灌浆

参考答案：C

参考解析：

【解析】为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选C。

20根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收(　　)产值的16倍。

A.前一年

B.前三年平均

C.前五年平均

D.前八年平均

参考答案：B

参考解析：

【解析】根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十二条规定：大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收前三年平均年产值的16倍。土地补偿费和安置补助费不能使需要安置的移民保持原有生活水平、需要提高标准的，由项目法人或者项目主管部门报项目审批或者核准部门批准。故本题应选B。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有(　　)。

A.施工单位主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.项目总工E.特殊工程施工人员

参考答案：A,B,C

参考解析：

【解析】为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，提高水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识水平和管理能力，保证水利水电工程施工安全生产，水利部发布了《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》(水建管E2004]168号)和《关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核工作的通知》(办安监[2010]348号)文件。故本题应选ABC。第21题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(0)选择笔记标签：试题内容(0)答案解析(0)

22水利工程施工招标评标办法包括(　　)。

A.经评审的最低投标价法

B.综合评估法

C.合理投标价法

D.抽签法

E.响应性评审法

参考答案：A,B

参考解析：

【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，水利工程施工招标评标办法包括经评审的最低投标价法和综合评估法，一般采取综合评估法。综合评估法是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。故本题应选AB。

23下列关于水利工程项目招标标底和投标报价控制的说法，正确的是(　　)。

A.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布

B.可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.招标文件中可以明确最高投标限价

D.招标文件中可以明确最高投标限价的计算方法

E.招标人不得规定最低投标限价

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故本题应选ACDE。

24根据水利部《关于印发工程建设安全生产监督导则的通知》(水安监[2011]475号)下列内容中，属于对勘察(测)设计单位安全生产监督检查内容的是(　　)。

A.工程建设强制性标准执行情况

B.对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议

C.安全生产责任制建立及落实情况

D.新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议

E.勘察(测)设计单位资质、人员资格管理和设计文件管理

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【解析】根据水利部《关于印发水利工程建设安全生产监督检查导则的通知》(水安监[2011]475号)，对勘察设计单位安全生产监督检查内容主要包括：

(1)工程建设强制性标准执行情况;

(2)对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议;

(3)新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议;

(4)勘察(测)设计单位资质、人员资格管理和设计文件管理等。

建设监理单位安全生产监督检查内容主要包括：

(1)工程建设强制性标准执行情况;

(2)施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案审查和监督落实情况;

(3)安全生产责任制建立及落实情况;

(4)监理例会制度、生产安全事故报告制度等执行情况;

(5)监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况等。

故本题应选ABDE。

25根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2O13]178号)，小型病险水库除险加固项目政府验收包括(　　)。

A.竣工验收

B.蓄水验收

C.单位工程验收

D.阶段工程验收

E.合同工程完工验收

参考答案：A,B

参考解析：

【解析】根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型除险加固项目验收分为法人验收和政府验收，法人验收包括分部工程验收和单位工程验收，政府验收包括蓄水验收(或主体工程完工验收)和竣工验收。故本题应选AB。

26根据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号)，防洪区包括(　　)。

A.主河槽区

B.河道滩区

C.洪泛区

D.蓄滞洪区

E.防洪保护区

参考答案：C,D,E

参考解析：

【解析】根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。其中洪泛区是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区;蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等;防洪保护区是指在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区。《防洪法》规定，洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的范围，在防洪规划或者防御洪水方案中划定，并报请省级以上人民政府按照国务院规定的权限批准后予以公告。故本题应选CDE。第26题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(2)选择笔记标签：试题内容(2)答案解析(0)

27叶片泵按其工作原理分为(　　)。

A.立式泵

B.离心泵

C.轴流泵

D.混流泵

E.卧式泵

参考答案：B,C,D

参考解析：

【解析】叶片泵按其工作原理分为离心泵、轴流泵及混流泵;按泵轴安装形式分为立式、卧式和斜式;按电机是否能在水下运行分为常规泵机组和潜水电泵机组等。故本题应选BCD。

28大体积混凝土温控措施有(　　)等。

A.减少混凝土的发热量

B.降低混凝土的入仓温度

C.减小粗骨料粒径

D.减少粉煤灰掺量

E.加速混凝土散热

参考答案：A,B,E

参考解析：

【解析】大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。减小粗骨料粒径与大体积混凝土温控无关系，增加粉煤灰掺量是减少混凝土的发热量的措施之一。故本题应选ABE。

29下列作业中，属于特殊高处作业的有(　　)。

A.强风高处作业

B.异温高处作业

C.雪天高处作业

D.悬空高处作业

E.作业高度10m的高处作业

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【解析】高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。故本题应选ABCD。

30下列混凝土性能中，属于耐久性的有(　　)。

A.抗渗性

B.和易性

C.抗冻性

D.抗冲耐磨性

E.抗侵蚀性

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【解析】混凝土的耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗冲磨性、抗侵蚀性、抗碳化性等。故本题应选ACDE。

三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)

31背景资料

某新建堤防工程等级为2级，全长1500m。设计要求回填土料为黏性土，压实度≥93%。在开工前，施工单位将料场土样进行了送检，并确定了土方最大干密度为1.63g/cm3。

施工过程中发生如下事件：

事件1：堤防工程填筑施工前，施工单位进行了现场土料碾压试验。

事件2：土方干密度试验采用环刀法，某层土方试验时得出的干密度分别为1.55g/cm3、1.51g/cm3。

事件3：某单元工程的土料碾压工序施工质量验收评定如下表所示。评定时发现其中有1组土样干密度为1.47g/cm3，因此评定该工序质量为不合格。

问题

1.指出事件1中碾压试验场地布置的要求。

2.根据事件2中已给出的干密度结果，能否对该层土方填筑压实质量进行评定?说明原因并写出干密度计算公式。

3.将事件3中“土料碾压工序施工质量验收评定表”填写完整。

4.指出并改正事件三中评定结果的不妥之处。

参考解析：

1.【参考答案】

事件1中，碾压试验场地的布置应符合下列要求：

①碾压试验允许在堤基范围内进行，试验前应将堤基平整清理，并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度;

②碾压试验的场地面积，应不小于20m×30m;

③将试验场地以长边为轴线方向，划分为10m×15m的4个试验小块。

【考点解析】

本题是考察堤防工程的土方碾压试验相关知识的掌握。

根据《堤防工程施工规范》SL260-98中附录B碾压试验中的8.0.3碾压试验场地布置中要求：

(1)碾压试验允许在堤基范围内进行，试验前应将堤基平整清理，并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度;

(2)碾压试验的场地面积，应不小于20m×30m;

(3)将试验场地以长边为轴线方向，划分为10m×15m的4个试验小块。

2.【参考答案】

①不能对该层土方填筑压实度质量进行判定。

因为同一土样两次测定干密度的差值不得大于0.03g/cm3。

②干密度计算公式：

含水率ω0=(m0/md-1)×100(准确至0.1%)

md——干土质量(g);m0——湿土质量(g)

湿密度P0=mo/υ(准确至0.01g/cm3)

【考点解析】

本题是考察堤防工程的土方干密度试验计算的掌握。

根据《土方试验方法标准》GB/T50123—1999密度试验环刀法规定，同一土样两次测定干密度的差值不得大于0.03g/cm3。因此，此次试验结果无效，应重新取样检测。

3.【参考答案】

该表填写完整如下。

【考点解析】

本题是考察土方工程土料碾压工序的质量评定知识的掌握。

注意需根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634—2012的相关规定，对该表进行补充完整。

4.【参考答案】

评定结果不准确，应为优良。

【考点解析】

本题是考察堤防工程的土方工程土料碾压工序的质量评定。

根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一堤防工程》SL634—2012

5.0.7土料碾压筑堤的压实质量控制指标应符合下列规定：

(1)上堤土料为黏性土或少黏性土时应以压实度来控制压实质量;上堤土料为无黏性土时应以相对密度来控制压实质量;

(2)堤坡与堤顶填筑(含盖顶)，应按表5.0.7中老堤加高培厚的要求控制压实质量;

(3)不合格样的压实度或相对密度不应低于设计值的96%，且不合格样不应集中分布;

(4)合格工序的压实度或相对密度等压实指标合格率应符合表5.0.7的规定;优良工序的压实指标合格率应超过表5.0.7规定值的5个百分点或以上。

备注：《堤防工程设计规范》GB50286--2013、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634--2012关于土料压实度的规定不一致，应以《堤防工程设计规范》GB50286--2013为准。

32背景资料

发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个施工段组织流水施工，初始施工进度计划如下图(单位：天)。

在工程施工过程中发生如下事件：

事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“Ⅱ堤段”、后“工堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批准并按其组织施工。

事件2：在进行第Ⅱ段堤基清理过程中发现蚁穴和大量白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究，确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元。施工单位因不具备灌浆施工能力，就自行分包给有相应资质的分包单位，但未与分包单位签订分包合同。灌浆工作从第Ⅱ段堤基清理完成开始，到堤顶道路施工前结束，工作持续时间20天。

事件3：由于设计变更，“Ⅱ段堤身填筑”(F工作)推迟5天完成。

事件4：工段砌石护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，返工处理，D工作推迟3天完成。

事件5：第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，“I段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量。

问题

1.根据事件1和事件2，绘制新的施工网络计划图(工作名称用原计划中的字母代码表示)，分别计算原计划与新计划的工期，确定新计划的关键线路(用工作代码表示)。

2.事件2中，除建设单位、监理单位、施工单位之外，“相关单位”还应包括哪些?对于分包工作，指出施工单位的不妥之处，简要说明正确做法。

3.分别指出事件3、事件4的责任方，分析对工期的影响及可获得工期补偿的天数。

4.根据事件5，分别指出第225天末G、C、K工作已完成多少天工程量，及其对工期有何影响(假定各工作匀速施工)?

参考解析：

1.【参考答案】

绘制新的网络计划图

原计划工期457天，新计划工期440天。

新计划关键线路：

A→E→F→C→D→H。

【考点解析】

本小题是进度方面的，主要考核网络计划绘制，网络计划的计算，关键线路与工期确定。

本小题首先考核网络计划的绘制，因本例中只是按先“Ⅱ堤段”、后“I堤段”改变施工顺序，所以网络图只需要把“Ⅱ堤段”和“工堤段”对应的工作对调即可;增加灌浆的工作，根据题意，把节点3和节点7用箭线连接即可。然后是计算工期，找关键线路。对于原网络图，可采用标号法即可。对于优化调整后的网络图，因为牵涉到第3、第4小问中需要分析工作延误对于工期的影响，按照时间参数计算的方法，直至计算出工作的总时差。

2.【参考答案】

“相关单位”还应包括设计单位和白蚁防治研究所。

施工单位自行确定分包单位不妥;未与分包单位签订合同不妥;

正确做法是：施工单位提出分包申请经监理机构审核，业主同意后，与分包单位签订分包合同。

【考点解析】

本小题是涉及变更和分包的合同管理问题。

本小题涉及的变更属于设计变更范畴，首先应提交设计单位研究;应因现场发现白蚁，白蚁防治我国有专门的机构，即为各地的白蚁防治研究所。

为进一步加强水利工程建设管理，规范施工分包活动，确保工程质量和施工安全，水利部于1998年11月10日颁布了《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》(水建管[1998]481号)(以下简称“暂行规定”)。其中规定：

施工分包，是指施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业，或者将劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动，但仍需履行并承担与项目法人所签合同确定的责任和义务。

水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。其中，工程分包是指承包人将其所承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动;劳务作业分包是指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动。

工程分包应在施工承包合同中约定，或经项目法人书面认可。劳务作业分包由承包人与分包人通过劳务合同约定。

承包人和分包人应当依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中技术、经济条款。承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。

除项目法人依法指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

3.【参考答案】

事件3中，责任方为发包人，影响工期5天，可获得5天的工期补偿。

事件4的责任方为承包人，影响工期3天，不能获得工期补偿(或可获得。天的工期补偿)。

【考点解析】

本小题是合同管理方面的，主要考核网络计划实施中，工作延误对工期的影响以及合同责任、工期索赔。

事件3中，为设计变更造成F工作推迟5天，是发包方责任;而且该工作为关键工作，因此影响工期5天，承包商可获得5天的工期补偿。事件4中，D工作因施工质量不符合设计规范要求而返工延误3天，是承包商自身责任;D工作是关键工作，因此影响工期3天;因为是承包人的责任，故不能获得工期补偿。

4.【参考答案】

根据第225天末检查结果：

G工作完成了44天工程量，拖期11天，总时差10天，对工期影响1天。

C工件完成了48天工程量，拖期7天，C为关键工作，对工期影响7天。

K工作完成了72天工程量，拖期133天，总时差240天，对工期无影响。

【考点解析】

本小题是进度方面的，主要考核工作进展表示方法以及工作延误对工期的影响。

第225天末检查时，“Ⅱ段砌石护坡”(G工作)已累计完成40%工程量，G工作完成了110×40%=44天;“I段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，C工作完成了120×40%=48天;“穿堤涵洞”(K工作)已累计完成60%工程量，K工作完成了120×60%=72天。

按计划进行，第225天末：

G工作最早开始时间为170天，应完成55天工程量(225-170=55天);故拖期11天(55-44=11天);G工作为非关键工作，总时差为10天，故影响工期1天。

C工作最早开始时间为170天，应完成55天工程量;故拖期7天;C工作为关键工作，故影响工期7天。

K最早开工时间为20天，225-20=205天，大于K工作持续时间，故工作应全部完成。205-72=133天。K工作的总时差为240天，故不影响工期。

33背景资料

某施工企业与某地方县政府签订了一个BT项目，该项目为一总装机容量2.5MW的水电站，该工程由某地方负责初步设计审批后，由某施工企业与某县政府共同组建项目法人开展建设，两年后该工程已具备竣工验收条件，并依据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)开展相关验收工作。工程建设过程中发生如下事件：

事件1：该施工企业在建设过程中主持验收了工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收等验收。

事件2：经与该地方县水利局同意，不进行库区移民专项验收。

问题

1.指出水电站建设工程按验收工作内容分有哪些?

2.指出事件1、事件2中有何不妥之处?并说明原因。

3.竣工验收分为哪些专项验收?

4.指出本工程竣工验收的负责单位;竣工验收委员会由哪些单位组成?

参考解析：

1.【参考答案】

水电站建设工程验收工作包括阶段验收和竣工验收，其中阶段验收包括工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收。

【考点解析】

这是一道水电验收应用的题目，考察考生对水电工程验收工作的内容的掌握。

按《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)的相关要求，水电站建设工程验收工作包括阶段验收和竣工验收，其中阶段验收包括工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收。

2.【参考答案】

事件1不妥之处有三处：一是工程截流验收应由该施工企业与县政府共同组建的项目法人会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行;二是工程蓄水验收应由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行;三是水轮发电机组启动验收应由该施工企业与县政府共同组建的项目法人会同电网经营管理单位共同组织验收委员会进行。

事件2不妥之处是库区移民专项验收需由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行，而非由县政府决定不进行该专项验收。

【考点解析】

此题考察考生对水电工程阶段验收和库区移民专项验收工作的掌握。

根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2011]263号)，水电工程验收实行分级和分类验收制度。工程蓄水验收、枢纽工程专项验收和工程竣工验收由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行。工程截流验收由项目法人会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行;水轮发电机组启动验收由项目法人会同电网经营管理单位共同组织验收委员会进行，具体要求按相关规定执行;库区移民专项验收由省级政府有关部门会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行。

3.【参考答案】

水电工程竣工验收分专项进行，包括枢纽工程专项竣工验收、库区移民专项竣工验收以及环保、水土保持、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算等专项验收。

【考点解析】

此题考察考生对水电工程竣工验收工作的掌握。

根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》DL/T5123～2000，水电工程竣工验收分专项进行，包括枢纽工程专项竣工验收、库区移民专项竣工验收以及环保、水土保持、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算等专项验收。

4.【参考答案】

竣工验收负责单位为国家能源局。

竣工验收委员会由国家能源局、验收主持单位、工程所在地省级发展改革委与省级能源局等单位共同组成。

【考点解析】

这是一道水电验收应用的题目，考察考生对水电工程竣工验收工作的负责单位、竣工验收委员会组成等的掌握。

根据《水电工程验收管理办法》以及《水电站基本建设工程验收规程》DL/T5123—2000，枢纽工程专项验收和工程竣工验收由国家能源局负责，并委托有资质单位作为验收主持单位，会同工程所在地省级发展改革委、能源局共同组织验收委员会进行。

34背景资料

某平原河道水闸工程，共10孔，每孔净宽10m，水闸顺水流方向长20m。闸底板厚度2.0m，混凝土强度等级为C25。闸墩厚1.2m，混凝土强度等级C25。闸室底板建基面高程为17.0m。

地面以下土层依次为：①层，粉质黏土，层顶平均高程20.0m，层底平均高程

15.0m，土的湿密度为1.90g/cm3。②层，粉细砂，层底平均高程10.m。本层为含水层，

地下水具有承压性，承压水位18.0m。其下为粉质黏土层。

工程于2012年8月底开工，施工过程中发生如下事件：

事件1：由于工程进度要求紧，施工单位进场后在混凝土工程准备就绪后，即开挖基坑，准备基坑开挖完成后，即浇筑混凝土。

事件2：2012年9月2日施工单位进场一批水泥，经过检验合格。由于设计变更，2012年12月16日方具备混凝土的浇筑条件，施工单位准备用此批水泥浇筑混凝土。

事件3：施工过程中，施工单位按照规范要求留置了混凝土抗压强度试件，其中C30混凝土试件10组、C25混凝土试件50组、C20混凝土试件4组和C15混凝土1组，施工单位采用同一公式评定混凝土强度。

事件4：工程完工后，项目法人、监理单位、设计单位，作为验收组成员参加了工程竣工验收，提供了验收所需的资料。

问题

1.指出事件1中，施工单位的做法有何不妥之处，并说明原因。

2.指出事件2中，施工单位的不妥之处和正确的做法。

3.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，指出事件3中，施工单位的不妥之处和正确做法。

4.指出事件4中的不妥之处，并说明理由。

参考解析：

1.【参考答案】

事件1直接开挖基坑不妥，应降水后，使承压水位降低到一定高程后方可以开挖基坑。

【考点解析】

这是一道水利工程施工技术题，本题主要考察考生对基坑开挖条件的掌握和对地质条件的分析判断。

就施工来讲，基坑降水有两个作用，一个是降低地下水位，为施工创造条件;另一个是对于多层地基，确保地基安全，不出现突涌破坏。本题地基为多层地基，不透水层下有强透水层，并且强透水层具有承压水性质且水位较高，因此为了保护基坑的安全，必须首先降水，在承压水位降低到可以保证地基安全后，方可以开挖基坑。关于降水深度的计算，可以参见有关规范，这里不再赘述。

2.【参考答案】

事件2的不妥之处是：水泥进场已经超过3个月，依据有关规范规定，需复检合格后方可以使用。

【考点解析】

这是一道有关建筑材料检验的题，主要考核考生对建筑材料的检验和储存方面的知识。

水泥等具有活性的建筑材料，长期放置在空气中，其性能会发生变化，故规范中规定水泥进场超过3个月需要再次复检，合格后方可使用。本题2012年9月2日进场，2012年12月16日准备使用，已经超过3个月，按规范规定应复检，合格后才能使用。

3.【参考答案】

采用同一公式评定混凝土试块强度不妥。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007有4种评定方法。

【考点解析】

这是一道关于混凝土强度检验评定的题目。

目前对混凝土强度等级的定义，尽管无论是建筑、水利还是其他行业都基本相同，但是对混凝土试块抗压强度的评定方法，水利、工业与民用建筑和公路等行业又不同。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176--2007有4种评定方法，分别为：

(1)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数n≥30时，应符合下表要求。

(2)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数30>77≥5，混凝土试块强度应同时满足下列要求：

(4)同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度只有一组时，混凝土试块强度应满足下列要求：

R≥1.15R标

4.【参考答案】

项目法人、监理单位、设计单位作为竣工验收组成员参加验收会不妥，应作为被验单位参加竣工验收会。

【考点解析】

这是一道工程验收组织管理的题目，主要考核考生对各个参加单位在各种验收中的作用。

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008，竣工验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。工程投资方代表可参加竣工验收委员会。

工程项目的参建单位：项目法人、勘测、设计、监理、施工和主要设备制造(供应)商等单位应派代表参加竣工验收，负责解答验收委员会提出的问题，并应作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。

35背景资料

某水闸工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招标文件规定，仅对水泥进行价格调整，价格调整按公式△P=Po(A+B×Ft/F0-1)计算(相关数据依据中标人投标函附录价格指数和权重表);工程质量保证金总额为签约合同价的5%，按5%的比例从月工程进度款中扣留。施工招标投标及合同管理过程中，发生如下事件：

事件1：该工程可行性研究报告批准后立即进行施工招标。

事件2：A、B、C、D、E五家投标人参与投标，A的投标文件所载工期超过招标文件规定的工期，评标委员会向其发出了要求澄清的通知。施工单位按时递交了答复，修改了工期计划，满足了要求。评标委员会认可工期修改。

事件3：投标人B填报的施工I临时工程分组工程量清单见下表。

事件4：发包人与C签订了施工承包合同，投标函附录价格指数和权重见下表所示。

工程实施中，三月份经监理审核的结算数据如下：已完成原合同工程量清单金额300万元，扣回预付款10万元，变更金额6万元(未按现行价格计价)。

合同条款中关于双方的义务有如下内容：

(1)负责办理工程开工报告报批手续;

(2)负责提供施工临时用地;

(3)负责编制施工现场安全生产预案;

(4)负责直接管理暂估价项目承包人;

(5)负责组织竣工验收技术鉴定;

(6)负责提供工程预付款担保;

(7)负责投保第三者责任险。

事件5：经承包人申请，监理单位、发包人同意，闸门制作及安装工作由分包单位承担。监理单位发现闸门安装存在质量问题，向承包人下达了整改通知。承包人以该项工作已经监理单位批准，发包人同意分包为由，未接收整改通知，并建议监理单位直接向分包人按要求进行了处理，花费1万元。

分包人完成分包工作后，向监理单位提出了支付申请。监理单位受理了申请但不同意分包人所提出的工程延期和费用补偿的要求。

问题

1.根据水利水电工程招标投标有关规定，事件1、事件2的处理方式或要求是否合理，分别说明理由。

2.事件3中，A填报的施工临时工程分组工程量清单中，哪些工程项目或费用不妥?

说明理由。

3.指出背景材料价格调整公式中A、B、Ft、F0、△P、P0所代表的含义。分别说明工程质量保证金扣留、预付款扣回及变更费用在价格调整计算时，是否应计入P0?计算3月份需调整的水泥价格差额△P。

4.事件4列举的双方义务中，属于承包人义务的有哪些?

5.事件5中，根据有关规定，分别指出监理单位、承包人做法的不妥之处，说明理由。

参考解析：

1.【参考答案】

事件1不合理。施工招标应该在初步设计已经批准后方可进行。

事件2不合理。工期超期属于重大偏差，评标委员会不应向施工单位发出要求澄清的

通知，也不能认可工期修改，该投标文件应按无效标处理。

【考点解析】

水利工程项目施工招标应具备以下条件：

①初步设计已经批准;

②建设资金来源已落实，年度投资计划已经安排;

③监理单位已确定;

④具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议;

⑤有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正时，投标人澄清和补正投标文件应遵守下述规定：

①投标人不得主动提出澄清、说明或补正。

②澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。

③投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

④评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正仍有疑问时，可要求投标人进一步澄清、说明或补正的，投标人应予配合。

2.【参考答案】

(1)围堰土工试验费列入施工临时工程不妥，因为该项费用包含在施工围堰填筑单价中;

(2)施工生产用电费用列入施工临时工程不要，因为该项费用从构成上属于工程直接费或该项费用包含在相应工程单价中;

(3)计日工费用列入施工临时工程不妥，因为该项费用不计入投标报价总价。

【考点解析】

明确于招标文件合同技术条款中的工程量计量和支付规则构成合同文件的组成部分，是施工实施阶段成本控制的重要依据之一。其中施工临时工程工程量计量项目包括：

(1)现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

(2)现场试验

1)现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

2)现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

3)现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其他各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(3)施工交通设施

1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

(4)施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(5)施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(6)施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(7)施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(8)施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(9)砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(10)混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(11)附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(12)仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(13)弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(14)临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(15)其他临时设施

未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3.【参考答案】

指付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额：

(1)预付款扣回不计入;

(2)工程质量保证金扣留不计入;

(3)变更(未按现行价格计价)计入。

3月份需调整的价格差额△P=306×(90%+10%×103/100-1)=0.92万元。

【考点解析】

人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时价格调整公式

——付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内;

A——定值权重(即不调部分的权重);

4.【参考答案】

双方义务中属于承包人义务的有：

(3)负责编制施工现场安全生产预案;

(4)负责直接管理暂估价项目承包人;

(6)负责提供工程预付款担保;

(7)负责投保第三者责任险。

【考点解析】

根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，除合同另有约定外，承包人基本义务如下：

(1)遵守法律。

(2)依法纳税。

(3)对施工作业和施工方法的完备性负责。

(4)保证工程施工和人员的安全。

(5)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

(6)避免施工对公众与他人的利益造成损害。

(7)为他人提供方便。

(8)工程的维护和照管。

(9)专用合同条款约定的其他义务和责任。

除此之外，承包人还负责编制施工现场安全生产预案，管理暂估价项目承包人，有义务提供工程预付款担保，并投保第三者责任险。

5.【参考答案】

分包人完成分包工作后，向监理单位提出了支付申请，监理单位受理了申请不要。监理人无权越过总承包人与分包人建立合同管理关系。

承包人未接收整改通知，并建议监理单位直接向分包人要求不妥。承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

【考点解析】

根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号)，承包人是指已由发包人授标，并与发包人正式签署协议书的企业或组织以及取得该企业或组织资格的合法继承人。承包单位在履行分包管理职责时应注意以下几点：

(1)施工分包，是指施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业，或者将劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动，但仍需履行并承担与发包人所签合同确定的责任和义务。

(2)水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。其中，工程分包，是指承包人将其所承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动;劳务作业分包，是指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动。

(3)工程分包应在施工承包合同中约定，或经发包人书面认可。劳务作业分包由承包人与分包人通过劳务合同约定。

(4)承包人和分包人应当依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中技术、经济条款。承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。

(5)除发包人依法指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。