二级注册消防工程师备考题库(6)

251、消火栓距建筑物外墙不宜小于( D )

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

252、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置，距离建筑外墙不宜大于( A )

A、40m

B、50m

C、60m

D、70m

253、供消防车加水往水泵结合器供水的消火栓，距水泵结合器的距离不能超过 ( A )

A、40m

B、50m

C、60m

D、70m

254、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于( D )

A、50mm

B、60mm

C、80mm

D、100mm

255、室内消火栓的口径一般是( B )

A、50mm

B、65mm

C、75mm

D、80mm

256、室内消火栓给水系统某段损坏停止使用的消火栓一层不能超过( D )

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

257、室内消火栓给水系统中，一组消防水泵的吸水管不应少于( B )

A、一条

B、两条

C、三条

D、四条

258、高层工业建筑室内消火栓间距不应超过( D )

A、10m

B、15m

C、20m

D、30m

259、无固定冷却系统的液化石油气储罐着火，采用移动灭火设备冷却时，冷却水供给强度不应小于多少L/s•m2。( C )

A、0.10

B、0.15

C、0.20

D、0.40

260、计算燃烧面积的正确方法是。( C )

A、查表法

B、图形法

C、估算法

D、图表法

261、夜间煤气大量泄漏下风向的防护距离是( C )。

A、200m

B、300m

C、800m

D、1000m

262、氯气小量泄漏的隔离距离是( B )

A、50m

B、60m

C、70m

D、80m

263、氯气大量泄漏的隔离距离是( D )。

A、60m

B、95m

C、125m

D、185m

264、白天氨气大量泄漏下风向的防护距离是( B )。

A、200m

B、300m

C、600m

D、800m

265、夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是( B )。

A、 200m

B、300m

C、 600m

D、800m

266、固体可燃物的火灾延续时间为20min时，其火灾蔓延距离应是多少m。(D)

A、5

B、10

C、15

D、20

267、固体可燃物的火灾延续时间为5min时，其火灾蔓延距离应是多少m。(A)

A、5

B、10

C、15

D、20

268、固体可燃物的火灾延续时间为10min时，其火灾蔓延距离应是多少m。(B)

A、5

B、10

C、15

D、20

269、固体可燃物的火灾延续时间为15min时，其火灾蔓延距离应是多少m。(C)

A、5

B、10

C、15

D、20

270.公安消防部队灭火救援组织指挥通常分为( C )个层次。

A、三

B、四

C、五

D、六

271、灭火救援( A )是组织指挥的核心。

A、决策

B、对策

C、决心

D、意图

272.火场指挥员决策时要明确( B )，确立作战目标。

A、联络方式

B、作战任务

C、作战原则

D、力量编成

273、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约(A)倍。

A、250

B、200

C、245

D、150

274、空气中氯气最高允许浓度为0.002mg/L，超过(A)人吸入后立即死亡。

A、2.5mg/L

B、1.5mg/L

C、2.3mg/L

D、1.3mg/L

275、液化石油气泄漏事故特点为(A)。

A、扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。

B、扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。

C、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。

D、突发性强，危害大;易造成大量人员中毒伤亡;易造成交叉感染;政治影响大和救援难度大。

276.水(泡沫)枪是指把水(泡沫)有效喷射到上的灭火器具。(A)

A、燃烧物

B、可燃物

C、易燃物

D、火

277.直流水枪主要扑救一般的火灾以及灭火时的辅助冷却等。(C)

A、气体物质

B、液体物质

C、固体物质

D、A类物质

278.喷雾水枪主要扑救建筑物室内火灾，还可用于扑救(B)火灾、可燃粉尘及部分油品火灾。

A、化学物品

B、带电设备

C、交通工具

D、A、B 类火灾

279.带架水枪适合扑救火灾。(D)

A、室内

B、小面积

C、化学物品

D、大面积

280.水枪各连接部位应经常加注，保持润滑。(D)

A、水

B、汽油

C、盐酸

D、黄油

281.空气泡沫炮按操纵方式分为手动型、电动型和。(B)

A、船用型

B、气动型

C、陆用型

D、移动式

282.空气泡沫钩管是一种移动式泡沫灭火设备，用来产生和喷射泡沫，主要扑救 。(A)

A、油罐火灾

B、木材火灾

C、建筑火灾

D、气体火灾

283.水(泡沫)炮是用来产生，扑救大规模、大面积火灾的喷射器具。(B)

A、小流量、远射程、高强度射流

B、大流量、远射程、高强度射流

C、大流量、近射程、高强度射流

D、大流量、远射程、中强度射流

284.高倍数泡沫发生器主要用于扑救一般固体物质火灾、油类火灾，特别适用于有限空间和大面积火灾的工作。(A)

A、扑救或排烟

B、扑救和排烟

C、扑救

D、排烟

285.水带是指把消防泵输出的送到火场的软管。(D)

A、水

B、泡沫

C、灭火剂

D、压力水或其他灭火剂

286.水带应以卷状竖放在水带架上，每年至少翻动次，并交换折边次。(B)

A、一、一

B、两、一

C、两、两

D、一、两

287.向高处垂直铺设水带时，要用等固定器材。通 过 道 路铺设水带时，应 垫上，通过

铁路时，应从轨道下面通过。(A)

A、水带挂钩、水带护桥

B、安全钩、水带护桥

C、水带挂钩、沙土

D、安全钩、沙土

289.应根据选择供水压力，防止水带被水压击穿;将质量较好的水带，用在距水泵出水口较近的地方。(D)

A、水带质量

B、水带长度

C、水带直径

D、水带等级

290.软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管、喷枪等组成，并能在迅速展开软管过程中，喷射的灭火器具。(B)

A、水

B、灭火剂

C、泡沫

D、二氧化碳

291.低压水软管卷盘是—种用水消防设备，适用于扑救商场、宾馆、仓库等各种公共建筑的初起火灾。(B)

A、室外固定式

B、室内固定式

C、室外半固定式

D、室内半固定式

292.中高压水软管卷盘，主要与消防车配套使用，具有的特点。(C)

A、效果好、出水快、使用方便

B、效果好、出水快

C、耐压高、出水快、使用方便

D、耐压高、出水快

293.用于消防工作的泵统称消防泵。消防泵是液体灭火剂(或冷却水)的动力装置。

(A)

A、输送、喷射

B、产生、喷射

C、输送、吸入

D、产生、吸入

294.消防泵中的低压泵额定工作压力不大于。(C)

A、1.2MPa

B、1.35MPa

C、1.3MPa

D、1.4MPa

295.消防泵中的中压泵额定工作压力在之间。(A)

A、1.4—2.5MPa

B、1.3—2.6MPa

C、1.2—2.4MPa

D、1.1—2.3MPa

296.消防泵中的高压泵额定工作压力不小于的消防泵(B)

A、3.4MPa

B、3.5MPa

C、3.6MPa

D、3.7MPa

297.离心泵工作的必要条件是 。(D)

A、事先要给泵加压

B、保持泵内真空

C、保持泵内有水

D、事先要给泵灌水

298.用于抽吸离心泵及其吸水管中，使其形成一定真空度，把水源的水引入泵内的泵，称消防引水泵(简称引水泵或真空泵)。(D)

A、水

B、油

C、二氧化碳

D、空气

299.手抬机动消防泵(简称手抬泵)，是一种供水单位。(A)

A、独立的

B、单独的

C、特别的

D、实用的

300.手抬机动消防泵在开机前和关机时，将油门开关调到最小，慢速转动分钟。(A )

A、2-3

B、2.5-3.5

C、2-4

D、3-4