2015年质检员考试《专业管理实务》知识点

1.涂料防水层与基层粘结应牢固，表面子整、涂刷均匀，不得有(B流淌 C、翘边 )缺陷。

2.下列有关厕浴间和有防水要求的建筑地面说法正确的有(A、必须设置防水隔离层B、楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20 C、楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于200mm E、施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞 )。

3.建筑地面工程采用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，材料进场还应符合下列(A、质量合格证明文件B、对规格进行验收C、对型号进行验收D、对外观进行验收 )规定。重要材料应进行复验。

4.铺设水泥混凝土楼地面面层时，要求基层(A、宜凿毛或涂刷界面处理剂C、洁净D、湿润并不得有积水E、混凝土抗压强度达到1.2~lPa以上 )。

5.垫层厚度要求不应小于100mm的有(A、灰土垫层C、碎石、碎砖垫层D、三合土垫层 )。 ·

6.垫层地板铺设的要求包括(B、板间缝隙不大于3mm C、与柱、墙之间留8～12mm的缝隙D、钉帽与板面平 )。

7.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行(C、防火D、防腐E、防虫 )处理。

8.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动(A、建筑主体 B、承重结构 C、主要使用功能 );严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

9.饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的( A、数量 B、规格 C、位置 D、连接方法 )和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

10.金属板与石板安装应符合下列(A、应对横竖连接件进行检查、测量、调整B、金属板、石板安装时，左右、上下的偏差不应大于1.5mi D、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口E、填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数，经计算后确定 )规定。 ·

1.幕墙安装施工应对下列(A、主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理C、幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装D、幕墙的防雷节点的安装E、幕墙的封口安装 )项目进行验收。

2.民用建筑工程室内装修中所采用的( A、水性涂料 B、水性胶粘剂 C、水性处理剂 )必须有总挥发性有机化合物仃VOC)和游离甲醛含量检测报告，并应符合设计要求和规范的规定。

3.抹灰工程分为(A、一般抹灰 B、装饰抹灰E、清水砌体勾缝 )。 ，

4.一般抹灰质量检验项目，下列说法正确的有(A、普通抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观B、水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上C、抹灰分格缝的宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐E、滴水槽应整齐顺直，宽度和深度均不应小于10mm )。

5.饰面板(砖)工程应对(A、室内用花岗石的放射性C、外墙陶瓷面砖的吸水率D、寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性E、粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度 )等性能指标进行复验。

6.门窗工程应对(A、人造木板的甲醛含量B、建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能D、建筑外墙金属窗、塑料窗的空气渗透性能E、建筑外墙金属窗、塑料窗的雨水渗漏性能 )等性能指标进行复验。

7.铝合金门窗框就位后，必须对(C、前后位置 D、垂直度 E、水平度 )进行总体调整，符合要求后方能固定，并应防止门窗框变形。

8.幕墙工程应对(A、铝塑复合板的剥离强度B、石材的弯曲强度C、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度E、后置埋件的抗压试验 )等性能指标进行复验。

9.涂饰工程基层处理下列说法正确的有(A、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%D、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%E、木材基层涂刷清漆时，含水率不得大于12% )。

10.《建筑节能工程施工质量验收规范》具有较强的(B、科学性C、完整性D、协调性E、可操作性 )，总体上达到了国际先进水平，对推进建筑节能目标的实现将发挥重要作用。

1.在《建筑节能工程施工质量验收规范》基本规定中，分别给出建筑节能工程验收中的(A、技术与管理C、材料与设备 D、施工与控制 E、验收的划分 )等基本 内容。

2.墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括(C、安全性 D、耐候性)检验。

3.墙体节能工程需进行隐蔽工程验收的部位包括(A、保温板粘结B、锚固件C、增强网铺设D、墙体热桥部位处 )。

4.外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其(A、导热系数C、干密度D、压缩强度)。

5.幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的(B、力学性能D、热变形性能)试验报告。 —

6.( B、传热系数 C、遮阳系数 )都是外门窗的主要节能性能。

7.屋面保温隔热层采用松散材料施工时，应做到(A、分层敷设C、表面平整D、坡向正确 )等。

8.建筑节能分部工程质量验收合格标准包括(A、分项工程应全部合格 B、质量控制资料应完整 C、围护结构现场实体检验应合格E、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格 )。

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车