智能楼宇管理师试题(判断)

判断题一、

1 ( )电力系统的监测必须通过DDC电量变送器、监控计算机等设备实现。

2. ( )连接方式为角交流电动机，误为星形连接时，电动机的运行状态处于过载。

3. ( )FTP、SFTP和UTP是屏蔽对绞线根据屏蔽方式的基本分类。

4. ( )按照传输媒介的不同，光纤连接器可分为FC型、SC型、ST型。

5. ( )光时域反射仪用于测量光线衰减、接头损耗、光纤故障点等。

6. ( )通过DDC输出端发送不同的百分比开阀控制命令，既可实现对电动水阀的测控。

7. ( )编码探测器外框是圆形。

8. ( )消防工程中常有的线路有信号总线、控制总线、电源线、广播线、电话线。

9. ( )光电感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室电流的原理来进行火灾探测的。

10. ( )输入模块是接受控制器送来的输入信号。

11. ( )输入输出模块不需要接信号总线。

12. ( )隔离模块跟其他模块一样，需要地址编码。

13. ( )交换机工作在OSI模型的网络层。

14. ( )在路由器的特定功能中网络地址转换表示为DHCP。

15. ( )调制器的作用是把自办节目或卫星电视接收机输出的视频音频信号调制到中频载波上。

16. ( )经过变送器转变处理后的信号基本都是标准的电压或电流信号。

17. ( )系统编程软件可以向DDC下载控制算法，使DDC可以脱离上位机而独立运行成为可能。

18. ( )电力系统监测中，电量变送与DDC输入模块连接时，其输出信号必须满足0~10V或4~20MA。

19. ( )讲求职业首先会降低企业的竞争力。

20. ( )测试仪器有一级精度和二级精度两个精度级别。

判断题一答案、 1.╳ 2. √　3. ╳ 4.╳ 5.√　6. √ 7. ╳ 8.╳　9. ╳　10. ╳　11. ╳　12. ╳ 13. ╳ 14. ╳ 15.√　16. √　17. √　18. √　19. ╳

20. √

判断题二、

21. ( )中央控制站对硬件设备的基本配置主要包括PC机、打印机、UPS电源、上网环境等。

22. ( )中央控制站的PC机，适合选WINDOWS NT 环境为最佳操作系统。

23. ( )运行值机人员的工作分工包括值机、巡视、紧急情况的应急处理等内容。

24. ( )值班人员必须能够熟练使用计算机和办公设备，才能胜任值机的各项要求。

25. ( )矩阵控制主机接收视频信号输入，将它们有序地切换到相应的输出设备，完成矩阵切换，同

时将音视频信号转化成数字信号，记录于主机内。

26. ( )某矩阵控制主机的画面分割显示方式：1.4.7.10.13.16画面。

27. ( )画面分割器输出的图像在回放时可以以全画面回送，但会牺牲掉画面的解析度及品质。

28. ( )多工画面处理器输出的图像在回放时会牺牲掉画面的解析度及品质。

29. ( )数字硬盘录像机集合了多画面处理器、数字录像等功能，利用计算机存储技术和图像压缩技

术，将音视频信号转化成数字信号，记录于硬盘内，要以同时录像、回放、备份所有的摄像机图像。

九五教育 www.95px.com

30. ( )根据国家标准，电视监控系统的技术指标和图像质量应满足：黑白电视水平清晰度应》=400

线，彩色电视水平清晰度应》=300线。

31. ( )在电视监控系统中，如果监视图像中出现上下移动的黑白间的水平横条，则未达到的指标可

能为电源干扰。

32. ( )视频监控系统图像质量的主观评价可采用五级损伤制评分等级，当图像上稍有可觉察的损伤

或干扰，但并不令人讨厌时，评分等级为4.

33. ( )报警控制器负责接受底层各种探测器的报警信号，执行警报的就地处理发出声光报警信号，

同时与监控系统实现联动。

34. ( )门禁控制器的主要性能指标包括可接读卡器和控制门的数量、输入/输出接口数量、连接读卡

器类型、卡片量大容量与记录大容量等。

35. ( )如果有人对报警线路和设备进行破坏，线路发生短路或断路、非法撬开情况时，报警控制主

机会发出报警，并能显示线路故障信息。

36. ( )报警控制器具有通信联网功能，可以使区域性的报警信息能上传送到报警监控中心，由监控

中心的计算机来进行资料分处理。

37. ( )门禁系统的主机可以分为独立式主机和联机式主机两类。

38. ( )门禁系统的底层设备是直接与人打交道的，包括身份识别装置、电子门锁、出口按钮、报警

传感器和报警喇叭等。

39. ( )门禁系统允许已授权人员进入，对未授权人员将拒绝其入内，并记录通告人员的进出情况。 40. ( )布防时人员尚未退出探测区域、报警控制器能够自动延时一段时间称为报警控制主机的布防

处延时功能。

判断题二答案、 21. √ 22. √ 23. √　24. √ 25. ╳　26. ╳　27. √　28. ╳　29. √　30. √ 31. √ 32. √ 33. √ 34. √　35. √　36. √　37. √

38. √　39. √　40. √

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车