2015年资料员《基础知识》模拟试题

填空题

1、三面视图的三等关系是指：“长对正”“ 高平齐 ”“ 宽相等 ”。

2、基本模数是模数协调中最基本的数值，用M表示，其数值是 ：100mm 。

3、A2的图纸幅面尺寸为 ：420*594 mm。

4、图样中的单点长画线在较小图形中绘制有困难时，可用 ：细实线 代替。

5、半径、直径、 角度 、 弧长 的尺寸起止符号，一般用箭头表示。

6、根据屋面与山墙的位置关系，山墙檐口有 悬山 和 硬山 两种。

7、基础的埋置深度是指 设计室外地面 到 基础底面 的垂直距离。

8、当基础埋深小于等于 5m 时称为浅基础，超过 5m 时称为深基础。

9、砌体房屋设置圈梁的作用是增强建筑的 整体刚度 和 整体性 减少地基不均匀沉降而引起的墙体开裂，提高房屋的抗震能力。

10、混凝土用水泥的组批原则是按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超 200t 过为一批次，散装不超过 500t 为一批次，每批次抽样不少于一次。送样数量不少于 12 kg。

11、钢筋保护层厚度是受力筋边缘到混凝土构件表面的距离，作用是保护钢筋 不被腐蚀 ，增加钢筋与混凝土之间的粘结力。

12、按脱氧程度不同，将分为沸腾钢、半镇静钢、 镇静钢 和特殊镇静钢。

13、钢筋混凝土用钢实验项目主要包括 拉伸试验 、 弯曲试验 、 化学成分试验 。

14、水泥的实验项目主要有 安定性 、 凝结时间 、 强度 、 细度 、保水率、流动性 。

15、按建筑的耐久年限分级，二级建筑的耐久年限为 50~100 年，适用于一般性建筑。

16、桩按受力性质分为 摩擦桩 和 端承桩 两种。

17、为了消除过火石灰的危害，使用时一般要对石灰进行： 陈伏 。

18、墙体是建筑物中重要的构件，其主要作用是 ：承重 、 围护 、 分隔 。

19、散水的宽度一般为 600~1000mm ，坡度一般为 ：3%~5% 。

组织施工时一般可采用：一次施工、平行施工和 流水施工 三种形式。

20、网络图中每个节点都要编号，箭头节点编号要: 大于 箭尾节点的编号。

2015年资料员《基础知识》模拟试题二

判断

1、对基坑和室内回填土应按100~500m2取样1组。( √ )

2、拆模顺序：先支先拆，后支后拆;先拆侧模，后拆底模。( × )

3、钢筋保护层厚度的指箍筋外边缘到混凝土构件表面的距离。( × )

4、网络图中的虚箭线不消耗资源，但消耗时间。( × )

5、双代号网络图只能有一个起点节点，但可以有一个以上终点节点。( × )

6、施工图中的标高单位一般是米，它表示的是绝对标高。( × )

7、普通粘土砖的标准尺寸是240*120*60。( × )

8、圈梁应连续、封闭设置在同一水平面上，不得截断。( × )

9、生石灰的主要成分是氧化钙不溶于水。( × )

10、空气开关和漏电保护器的作用基本一致，可不同时安装。( √ )

11、质量证明材料为传真件时，应转换成复印件，并要保证内容、印鉴清晰。( √ )

12、钢筋的外皮尺寸和轴线尺寸的长度之差成为钢筋的量度差值，当弯钩是90度时，量度差值是2.5d。( × )

13、防水砂浆作为刚性防水的一种，适用于屋面及地下防水，但不宜用于有变形的部位。( √ )

14、从构造角度来分析，民用建筑主要由基础、墙体(梁柱)、楼盖、屋顶、门窗、地坪、楼梯等七个部分组成。( √ )

15、钢材进场验收时，应验合格证并将钢筋附带标牌复印归档。( × )

16、井字架和龙门架除构造不同外，提升高度都一样。( √ )

17、水泥砂浆应随伴随用，应在拌成后3h用完。( √ )

18、空心砖和多孔砖砌筑时没有区别。( × )

19、模板是由模板和支撑系统所组成。( √ )

20、梁模板支架应支设在5㎜厚垫板上，基土应夯实。( √ )

2015年资料员《基础知识》模拟试题一

一、 判断题

1、楼梯由楼梯段、楼梯平台和栏杆扶手三部分组成。 ( √ )

2、平屋面防水可分为卷材防水、柔性防水和涂膜防水。 ( × )

3、建筑工程图纸上的尺寸一律以毫米为单位。 ( × )

4、圈梁应连续封闭，遇洞口时不允许断开，否则影响建筑物的整体刚度。( √ )

5、碳素钢结构钢牌号数值越大，含碳量越高，其强度、硬度也就越高，但韧性和可加工性降低。 ( √ )

6、所有的地下室都必须做防水。 ( √ )

7、砂的颗粒级配采用筛分析法进行测定和评定。 ( √ )

8、水泥是既能在空气中又能在水中硬化的水硬性胶凝材料。 ( √ )

9、在一般工程的基础施工中，多采用集水井降水、井点降水或二者相结合的办法排除地下水。 ( √ )

10、对钢筋的验收包括外观检查和按批次取样进行机械性能检验，合格后方可使用。(×)

11、工程资料应为原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。 ( √ )

12、电度表在进场后应送具有相关检定资格的单位全数检定。 ( √ )

13、定位轴线是确定建筑构配件位置及相互关系的基准线。 ( √ )

14、砂浆强度应以标准养护，龄期28d的试块抗压强度实验结果为准。 ( √ )

15、回填土实验项目包括：压实系数、干密度、含水率、击实试验和地基承载力。 ( × )

16、建筑平面图及剖面图上被剖到的部分的轮廓线应采用细实线绘制。( √ )

17、我国《建筑模数统一协调标准》规定的基本模数是2M。( × )

18、通用水泥的初凝时间不得早于45min。( √ )

19、热轧带肋钢筋的牌号为HPB235。( × )

20、同条件养护强度试块等效养护龄期不应小于14d，也不应大于60d。( × )

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车